## Slide 2: Definizione protocollo

## Slide 3
E’ l’insieme di regole utilizzate da due entità per scambiarsi informazioni, specificando cosa deve essere comunicato, in che modo e quando.
Degli esempi di protocolli sono quelli utilizzati nell’architettura di rete a strati TCP/IP (ISO/OSI).

## Slide 4: TCP/IP – ISO/OSI

## Slide 5: Comunicazione tra due host in rete
Notes: Importante incapsulamento/decapsulamento
Aggiunta header di ogni livello

## Slide 6: Comunicazione tra due host in rete
Payload: dati effettivi trasmessi dall'applicazione, privi degli header aggiunti dai protocolli di rete.
Notes: Importante incapsulamento/decapsulamento
Aggiunta header di ogni livello

## Slide 7: Comunicazione tra due host in rete
PDU
Segment o User Datagram
IP datagram
Frame
Segnale
Notes: Importante incapsulamento/decapsulamento
Aggiunta header di ogni livello
Livello fisico: segnali ottici, elettrici, radio
Livello collegamento: frame
Livello rete IP datagrammi
Livello trasporto: segmenti TCP datagrammi per UDP
Da qui in poi PDU (Protocolo Data Unit)

## Slide 8
Protocolli applicativi
Livello applicazioni di rete: si usano I protocolli applicativi già esistenti per programmare applicazioni utente
Web, Posta Elettronica, condivisione file P2P, giochi come MMORPG, autenticazione su macchina remota… sono tutti esempi di insiemi di programmi che usano i protocolli applicativi per fornire un servizio distribuito in rete

## Slide 9
Protocolli applicativi
Noi prima progetteremo e svilupperemo nostri protocolli applicativi (semplici)
In seguito, studieremo e useremo protocolli applicative esistenti per progettare e sviluppare le nostre applicazioni in rete

## Slide 10: Comunicazioni client e server, peer to peer
Da mittente/destinario a client/server
Non è unico modello di programmazione in rete
  Peer to peer
  Modelli multi-tier (estensione del modello client-server)
Notes: https://community.fs.com/it/article/client-server-vs-peer-to-peer-networks.html

## Slide 13: Progettazione protocollo
Progettare protocollo applicativo

## Slide 14: Cos’è RFC?
Definizione documento Request For Comments
IETF RFC
  RFC Editor
  Lista di tutti gli RFC
  RFC Esempi
  RFC 791 Internet Protocol
  RFC 768 User Datagram Protocol
  RFC 793 Transmission Control Protocol
  RFC 783 Trivial File Transfer Protocol
  RFC 913 - Simple File Ttransfer Protocol
  RFC 172 File Transfer Protocol
  RFC 1945 - Hyper Text Transfer Protocol
  RFC 764 Telnet Protocol
Protocolli “famosi” più complessi
  RFC 862 - Echo Protocol
  RFC 863 - Discard Protocol
  RFC 865 - Quote of the Day Protocol
  RFC 867 - Daytime Protocol
  RFC 868 - Time Protocol
Protocolli più semplici di debug e test
  RFC 20 - ASCII format for network interchange
  RFC 8259 - The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format
Non solo protocolli, anche standard formati

## Slide 15: Aspetti da considerare progettazione protocollo applicativo
Scelta protocollo di trasporto (UDP vs TCP)
Definizioni di tutti o parte dei seguenti aspetti
  Indirizzamento: Come identificare client e server.
  Frammentazione e riassemblaggio: Gestione di dati di grandi dimensioni.
  Incapsulamento: Formato dei messaggi (header, corpo, ecc.).
  Controllo della Connessione: Gestione delle sessioni e stabilità delle connessioni.
  Servizio Confermato o Non Confermato: Utilizzo di protocolli come TCP (confermati) o UDP (non confermati).
  Controllo degli Errori: Meccanismi per garantire l’integrità dei dati.
  Controllo del Flusso: Prevenzione di sovraccarichi di dati.
  Multiplexing e Demultiplexing: Gestione di più flussi di comunicazione.
  Servizi di Trasmissione: Affidabilità, ordine, ritrasmissione.

## Slide 16: Echo Protocol RFC
Fare sequence diagram echo protocol
https://sequencediagram.org/

## Slide 17: Esempio
title This is a title
Alice->Bob:Click and drag to create a request or\ntype it in the source area to the left
Alice<--Bob:drag to move
note over Bob,Double click to edit text:Click Help menu for **instructions** and **examples**
Bob->(3)Double click to edit text:non-instantaneous message
CLIENT->(1)SERVER: formato messaggio richiesta del client
SERVER->(1)CLIENT: formato messaggio risposta del server
CLIENT->(2)SERVER: altra richiesta client
SERVER->(2)CLIENT: altro messaggio risposta del server
CLIENT->(1)SERVER: e così via secondo il protocollo
SERVER->(1)CLIENT: ...

## Slide 18: Ripasso

## Slide 19: Livello di trasporto – TCP vs UDP

## Slide 20: Incapsulamento
Notes: Indirizzo IP manca in pacchetti TCP e UDP perché è presente in pacchetto IP

## Slide 21: UDP

## Slide 22: TCP

## Slide 23
Notes: #### Elenco protocolli dei vari livelli
**IPv4 (Internet Protocol version 4)**
È quello che comunemente si chiama IP. Ha origine negli anni ’80 e da allora è la base su cui è costruita internet. Usa indirizzi a 32 bit, e mantiene tutte le informazioni di instradamento e controllo per la trasmissione dei pacchetti sulla rete; tutti gli altri protocolli della suite (eccetto ARP e RARP, e quelli specifici di IPv6) vengono trasmessi attraverso di esso.
**IPv6 (Internet Protocol version 6)**
È stato progettato a metà degli anni ’90 per rimpiazzare IPv4. Ha uno spazio di indirizzi ampliato 128 bit che consente più gerarchie di indirizzi, l’auto-configurazione, ed un nuovo tipo di indirizzi, gli anycast, che consentono di inviare un pacchetto ad una stazione su un certo gruppo. Effettua lo stesso servizio di trasmissione dei pacchetti di IPv4 di cui vuole essere un sostituto.
**TCP (Transmission Control Protocol)**
È un protocollo orientato alla connessione che provvede un trasporto affidabile per un flusso di dati bidirezionale fra due stazioni remote. Il protocollo ha cura di tutti gli aspetti del trasporto, come l’acknowledgment, i timeout, la ritrasmissione, ecc. È usato dalla maggior parte delle applicazioni.
**UDP (User Datagram Protocol)**
È un protocollo senza connessione, per l’invio di dati a pacchetti. Contrariamente al TCP il protocollo non è affidabile e non c’è garanzia che i pacchetti raggiungano la loro destinazione, si perdano, vengano duplicati, o abbiano un particolare ordine di arrivo.
**ICMP (Internet Control Message Protocol)**
È il protocollo usato a livello 2 per gestire gli errori e trasportare le informazioni di controllo fra stazioni remote e instradatori (cioè fra host e router). I messaggi sono normalmente generati dal software del kernel che gestisce la comunicazione TCP/IP, anche se ICMP può venire usato direttamente da alcuni programmi come ping. A volte ci si riferisce ad esso come ICMPv4 per distinguerlo da ICMPv6.
**IGMP (Internet Group Management Protocol)**
È un protocollo di livello 2 usato per il multicast. Permette alle stazioni remote di notificare ai router che supportano questa comunicazione a quale gruppo esse appartengono. Come ICMP viene implementato direttamente sopra IP.
**ARP (Address Resolution Protocol)**
È il protocollo che mappa un indirizzo IP in un indirizzo hardware sulla rete locale. È usato in reti di tipo broadcast come Ethernet, Token Ring o FDDI che hanno associato un indirizzo fisico (il MAC address) alla interfaccia, ma non serve in connessioni punto-punto.
**RARP (Reverse Address Resolution Protocol)**
È il protocollo che esegue l’operazione inversa rispetto ad ARP (da cui il nome) mappando un indirizzo hardware in un indirizzo IP. Viene usato a volte durante l’avvio per assegnare un indirizzo IP ad una macchina.
**ICMPv6 (Internet Control Message Protocol, version 6)**
Combina per IPv6 le funzionalità di ICMPv4, IGMP e ARP.
**EGP (Exterior Gateway Protocol)**
È un protocollo di routing usato per comunicare lo stato fra gateway vicini a livello di sistemi autonomi, con meccanismi che permettono di identificare i vicini, controllarne la raggiungibilità e scambiare informazioni sullo stato della rete. Viene implementato direttamente sopra IP.
**OSPF (Open Shortest Path First)**
È un protocollo di routing per router su reti interne, che permette a questi ultimi di scambiarsi informazioni sullo stato delle connessioni e dei legami che ciascuno ha con gli altri. Viene implementato direttamente sopra IP.
**GRE (Generic Routing Encapsulation)**
È un protocollo generico di incapsulamento che permette di incapsulare un qualunque altro protocollo all’interno di IP.
**PPP (Point-to-Point Protocol)**
È un protocollo a livello 1 progettato per lo scambio di pacchetti su connessioni punto punto. Viene usato per configurare i collegamenti, definire i protocolli di rete usati ed incapsulare i pacchetti di dati. È un protocollo complesso con varie componenti.
**SLIP (Serial Line over IP)**
È un protocollo di livello 1 che permette di trasmettere un pacchetto IP attraverso una linea seriale.
##### Protocolli sicurezza
**AH (Authentication Header)**
Provvede l’autenticazione dell’integrità e dell’origine di un pacchetto. È una opzione nativa in IPv6 e viene implementato come protocollo a sé su IPv4. Fa parte della suite di IPSEC che provvede la trasmissione cifrata ed autenticata a livello IP.
**ESP (Encapsulating Security Payload)**
Provvede la cifratura insieme all’autenticazione dell’integrità e dell’origine di un pacchetto. Come per AH è opzione nativa in IPv6 e viene implementato come protocollo a sé su IPv4.
**PSec (Internet Protocol Security)**
È una suite di protocolli che provvede la cifratura e l’autenticazione dei pacchetti IP a livello di rete. Include AH (Authentication Header) ed ESP (Encapsulating Security Payload) e viene utilizzato per creare connessioni sicure tra nodi sulla rete.
**SSL (Secure Sockets Layer)**
È un protocollo di sicurezza progettato per fornire comunicazioni sicure su una rete di computer. È stato originariamente sviluppato da Netscape per la trasmissione sicura dei dati tra web server e browser.
**TLS (Transport Layer Security)**
È il successore di SSL e fornisce privacy e integrità dei dati tra due applicazioni comunicanti. Viene utilizzato in molte applicazioni, come il web browsing, email, instant messaging e VoIP.

## Slide 24: Connessione end to end, socket e porte
Connessione end to end: connessione logica bidirezionale tra due processi applicativi su host diversi, che permette lo scambio affidabile di dati attraverso la rete utilizzando il protocollo TCP.
Socket: Endpoint di comunicazione identificato da una coppia <indirizzo IP, numero di porta>. Rappresenta l'interfaccia tra il livello applicativo e il livello di trasporto.
Porta: Numero a 16 bit che identifica un processo specifico su un host. Consente il multiplexing delle connessioni, permettendo a un singolo host di gestire multiple comunicazioni simultanee.

## Slide 25: Connessione Logica a Livello di Trasporto
Una connessione logica end to end tra due processi su una rete è identificata da una quintupla composta da cinque elementi fondamentali:
<protocollo, IP_sorgente, porta_sorgente, IP_destinazione, porta_destinazione>
Elementi simmetrici della comunicazione:
Mittente identificato da <IP_sorgente, porta_sorgente>
Destinatario identificato da <IP_destinazione, porta_destinazione>

## Slide 26: Multiplexing/demultiplexing